## Slide 1
3DRef
反射面を含む環境のための
RGB・LiDAR 3Dデータセットとベンチマーク
Xiting Zhao, Sören Schwertfeger — 3DV 2024
論文紹介・詳細版
大阪大学 修士課程セミナー | 2026年7月23日
Notes: 本発表では、3DV 2024の3DRef論文を、データセット設計と評価結果の両面から説明します。,中心となる問いは、反射・透過によってLiDARの幾何仮定が破れる環境を、3Dでどのように正解付けするかです。,論文の表に記載された数値を優先し、本文との不一致がある箇所は明示します。

## Slide 2
反射面では「最初の実物表面から返る」というLiDAR仮定が破れる
Problem
① 表面で反射
反射材そのものから
有効な点が返る
② 透過後の障害物
ガラスを通過し
背後の実物を観測
③ 多重反射・虚像
鏡面経由で仮想位置に
点が生成される
④ 無返答・欠測
吸収・散乱・視野外で
点が得られない
同一スキャン内で4現象が混在 → phantom wall・穴・誤った障害物
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Sec. 1
Notes: 通常のLiDAR処理は、レーザが最初に当たった実表面から戻ることを暗黙に仮定します。,反射・透明材料では、表面点、透過後の障害物、虚像点、欠測のいずれも起こり得ます。,したがって『反射材の領域』だけでなく、点が実物か虚像か、透明材の背後かまで区別する必要があります。,この誤観測は地図上のphantom wallや穴となり、自己位置推定と経路計画を同時に損ないます。

## Slide 3
3DRefの貢献は、新規モデルよりも学習・比較を可能にする基盤の構築にある
Contributions
研究課題：多様な反射現象をRGBと3D LiDARで精密にラベル化し、既存手法を同一基準で比較できるか
51,800超の整列データ
48,024点群＋3,799 RGB。3 LiDAR、3シーケンスの屋内データ。
1
3D meshを正解の核に
手修正した色付きmeshからray castingで点群ラベルと画像maskを生成。
2
単一モダリティの基準値
LiDAR 3手法、RGB 4手法を評価し、return番号の寄与も検証。
3
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Abstract; Sec. 1
Notes: 論文の主貢献は新しい検出ネットワークではなく、データ・注釈・評価基盤です。,第一に、3種類のLiDARとRGBを時刻・座標系で整列した大規模屋内データを提供します。,第二に、3D meshを共通の正解源として点群と画像のラベルを生成します。,第三に、既存のLiDAR/RGB手法をベンチマークし、multi-return情報が有効かを数値で検証します。

## Slide 4
既存データは2D・単一材料が中心で、3D反射ラベルが欠けていた
Related work
Dataset
Modal.
Samples
Target
GDD
RGB
3,900
Glass
GSD
RGB
4,102
Glass
MSD
RGB
4,018
Mirror
Mirror3D
RGB-D
5,894
Mirror
TROSD
RGB-D
11,060
Mirror & Glass
3DRef
LiDAR, RGB
48,024 / 3,799
All reflective
差分 1｜3D点ラベル
主要LiDARデータセットには、反射面と虚像点の3Dラベルがない。
差分 2｜現象の分離
glass/mirrorだけでなく、reflection pointと背後障害物を区別。
3DRefは「反射物体の2D領域」から「LiDARで生じた3D現象」へ対象を広げる。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Table 1; Sec. 2
Notes: Table 1では、従来データの多くがRGBまたはRGB-Dのglass/mirror segmentationです。,3DRefの48,024と3,799はそれぞれ点群とRGB画像で、単純に同一モダリティの標本数として比較しない点に注意します。,本論文の新規性は、材料カテゴリに加えて、虚像点と透明材背後の実障害物を3Dで区別することです。

## Slide 5
multi-returnは中間反射と背後物体を分ける手掛かりになり得る
Hypothesis
1本のビームから複数のechoを返すLiDAR
LiDAR
glass
obstacle
1st return
2nd / 3rd return
検証する仮説
return番号を入力特徴に加えると、reflection / obstacle behindの識別が改善する。
ただし注意
return生成規則と密度は機種ごとに異なるため、return番号は普遍的特徴とは限らない。
後段のTable 4・5で、クラス選択性とmIoU改善を別々に確認する。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Sec. 1, 3.3, 4.1
Notes: multi-return LiDARは、1本の発射に対して複数のechoを記録できます。,透明面や多重反射では、早いreturnと遅いreturnが異なる物理経路に対応する可能性があります。,論文は、return番号を5番目の入力特徴として加える実験を行います。,ただしセンサごとにreturn selectionが異なるため、改善量とセンサ依存性を分けて読む必要があります。

## Slide 6
3種類のLiDARを同一プラットフォームに搭載し、return特性を比較する
Acquisition
Sensor
Type / Return
Key specification
Ouster OS0-128
spinning / strongest, 2nd
128 ch, 90° V-FoV, ≤5.2M pts/s
Hesai QT64
spinning / first, last
64 ch, 104.2° V-FoV
Livox Avia
solid-state / 1st–3rd
>70° FoV, ≤240k pts/s
Insta360
dual fisheye RGB
6K, raw 3072×3072 / side
同期
PTP hardware synchronization：センサ間時刻差を1 ms以内に制御
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Fig. 2; Table 2; Sec. 3.1
Notes: 収集装置は手持ち型で、Ouster、Hesai、Livoxと360度カメラ、IMUを搭載します。,Ousterはstrongest/second strongest、Hesaiはfirst/last、Livoxは最大triple echoであり、同じreturn番号でも選択規則は異なります。,PTPで1ミリ秒以内に同期します。これにより動きながら取得してもセンサ間対応を保ちます。,Ouster・カメラ・IMUはPolar scanner側に統合され、ground-truth mesh作成にも使われます。

## Slide 7
factory calibration＋FARO整合＋MA-LIOで時空間整列を成立させる
Calibration
① Factory calibration
Ouster・camera・IMUの内部／外部校正
② Initial extrinsic
3 LiDARをFARO ground-truth fieldへregistration
③ PTP sync
hardware時刻同期（≤1 ms）
④ MA-LIO
連続時間B-splineでmotion distortion補正
⑤ Global alignment
時変extrinsicと残留timestampをオンライン補正
出力：undistorted・global座標系に整列した3 LiDAR点群＋カメラ姿勢
注釈精度はmeshだけでなく、pose・extrinsic・timestampの整合精度にも依存する。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Sec. 3.1; MA-LIO description
Notes: 3Dラベル生成では、LiDAR原点からmeshへrayを飛ばすため、姿勢誤差は直接ラベル誤差になります。,初期外部校正は、3台のLiDAR点群をFARO ground-truth fieldへregistrationして求めます。,MA-LIOは連続時間B-spline軌跡を用い、動き歪みを補正すると同時に、時変extrinsicと残留時刻ずれをオンライン推定します。,つまり、本データセットの品質は幾何再構成とセンサ整列の二段階に支えられています。

## Slide 8
3シーケンスは反射材・視点・入射角の多様性を意図して収集された
Sequences
Seq.1｜鏡・床から天井までの窓
3,732 frames/LiDAR ＋ 541 RGB
Seq.2｜会議室・全面ガラス
4,702 frames/LiDAR ＋ 1,716 RGB
Seq.3｜手すり・掲示・TV・白板
7,574 frames/LiDAR ＋ 1,542 RGB
同じ場所を複数回・複数方向から通過し、距離と入射角を変えて観測する。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Figs. 4–6; Sec. 3.1, 3.3
Notes: 収集者は手持ち装置で屋内を歩き、同一反射面を複数の視点・距離・入射角から観測します。,Sequence 1は鏡と大きな窓、Sequence 2は全面ガラスの会議室、Sequence 3は白板・TV・ガラス手すりなど多様な材質を含みます。,図中の赤線は軌跡です。論文の可視化では0.1 m subsamplingを行い、天井を除去しています。

## Slide 9
正解の中心は、反射部を手修正・色分けした高精度3D meshである
Ground truth
① Polar scannerでtextured mesh生成
Ouster＋camera＋IMUの計測から、環境の幾何とtextureを再構成。
② 反射・ガラス由来の穴を手修正
meshの欠損や誤形状を人手でcleaningし、正解幾何を補完。
③ texture上で反射材料を色分け
glass / mirror / other reflectiveを手作業で領域指定。
点ごとの人手注釈ではなく、1つの3D scene modelを全modalitiesの正解源にする。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Fig. 1; Sec. 3.2
Notes: 注釈の起点は、Polar scannerから生成したtexture付き3D meshです。,ガラスや鏡によってmeshに穴や誤形状が生じるため、著者はmeshを手作業でcleaningし、欠損を修正します。,さらにtexture上でglass、mirror、other reflectiveを色分けします。,これにより、点群と画像の各フレームを独立に塗るのではなく、一貫した3D scene modelからラベルを投影できます。

## Slide 10
LiDAR点は『センサ原点→観測点』のrayとmeshの交点で自動ラベル化する
Point labeling
LiDAR pose
labeled mesh
measured point
first mesh intersection
入力
点座標・LiDAR pose・色付きmesh
出力
交差面の材料＋点の実在性に基づくclass ID
Open3D ray castingにより、全フレームへ一貫した3Dラベルを展開する。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Sec. 3.2
Notes: 各点について、LiDARの観測姿勢をmesh座標系へ変換し、センサ原点から観測点方向へrayを飛ばします。,rayが最初に交差したmesh面の色・種類を参照してラベルを割り当てます。,この処理はOpen3D ray castingで自動化されています。,境界付近ではpose・mesh・calibrationの誤差がラベルに影響するため、完全な自動正解ではない点には注意が必要です。

## Slide 11
RGB maskも同じmeshをcamera viewへrenderして生成する
Image labeling
Camera pose + intrinsics
各frameの姿勢・内部パラメータ
Labeled 3D mesh
材料classをtextureへ符号化
View rendering
camera視点へ投影
Class masks
glass / mirror / other / all
魚眼画像の扱い
既存RGB segmentation手法と互換にするため、fisheyeをpinhole画像へundistort。
modalities間の一貫性
点群と画像が同じ3D mesh由来のため、class定義と空間位置を共有。
本論文の本質は、meshを介してRGBとLiDARの正解を同じ世界座標に結びつけた点。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Sec. 3.2
Notes: RGBでは、各カメラ姿勢と内部パラメータを用いて、色付きmeshを画像平面へrenderします。,render結果からglass、mirror、other reflective、および全反射材のmaskを抽出します。,360度魚眼画像は、既存のpinhole前提ネットワークへ入力するためundistortされます。,LiDARとRGBが同じmeshを正解源とすることが、将来のsensor fusionにとって重要です。

## Slide 12
7個のIDのうち、0を除く6クラスが意味のある評価対象となる
Label taxonomy
0
Unlabeled
mesh外・正解なし
1
Normal
通常の実表面
2
Glass
ガラス面
3
Mirror
鏡面
4
Other reflective
アクリル、白板、TV、monitor、glazed tile等
5
Reflection point
反射経路で生じた虚像点（実在表面ではない）
6
Obstacle behind glass
透明ガラスを透過して得た背後障害物
“6 classes”と説明する場合も、配布ラベルにはID 0（Unlabeled）が含まれる。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Sec. 3.2; dataset label definition
Notes: 配布ラベルは0から6までの7 IDです。,0はmesh外などのUnlabeledで、通常は評価対象から外します。したがって意味クラスはNormalを含む6クラスです。,重要なのは、材料クラス2〜4と、点の生成現象を表す5〜6を区別していることです。,Reflection pointは虚像点、Obstacle behind glassは実在する背後物体という幾何学的に異なる意味を持ちます。

## Slide 13
48,024点群と3,799画像を、raw・RGB・SemanticKITTI形式で公開する
Dataset scale
48,024
labeled point clouds
= 16,008 × 3 LiDAR
3,799
labeled RGB images
3
indoor sequences
7 IDs
0 unlabeled + 6 classes
Package
Contents
Purpose
Raw
poses, images, meshes, calibration, labeled clouds
再現・再処理
RGB
glass / mirror / other / all masks, train/test
2D benchmark
SemanticKITTI
XYZI (4ch), XYZIR (5ch)
3D segmentation
Scripts / Networks
ray tracing, stats, eval, code/weights
再現性
点群数は3 LiDARの同時系列を含むため、独立scene数ではなくframe×sensor数として解釈する。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Sec. 3.3; project release structure
Notes: 各LiDARについて16,008 frame、合計48,024点群です。RGBは3,799画像です。,3台は同じ軌跡を同時観測するため、48,024を独立な環境数として解釈してはいけません。,SemanticKITTI互換形式では、XYZIの4チャネルとreturn番号を追加したXYZIRの5チャネルを提供します。,rawデータ、mesh、calibration、ray tracingと評価scriptも公開対象です。

## Slide 14
class分布はLiDAR機種とsequenceに大きく依存する
Dataset analysis
Chart: 
| Ouster S1 | Hesai S1 | Livox S1 | Ouster S3 | Hesai S3 | Livox S3
Normal | 84.19 | 76.67 | 52.23 | 87.05 | 76.97 | 55.78
Reflection | 9.31 | 10.77 | 29.22 | 1.67 | 3.41 | 14.34
Obstacle | 0.66 | 1.54 | 7.62 | 3.64 | 5.46 | 19.28
Livox Seq.1
Reflection 29.22%
Obstacle 7.62%
Livox Seq.3
Reflection 14.34%
Obstacle 19.28%
モデル比較だけでなく、sensor-specific return policyとclass priorの影響を考える必要がある。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Table 3（抜粋）
Notes: Table 3の代表値を可視化しています。Normalが多数派ですが、LivoxではReflectionとObstacleの比率が大きくなります。,Sequence 1のLivoxはReflection 29.22%、Sequence 3ではObstacle behind glassが19.28%です。,同じ環境でもreturn selectionやsampling patternによりラベル分布が変わります。,したがって、センサ別成績は単純なハードウェア性能だけでなく、入力分布の差も含みます。

## Slide 15
late returnはReflection / Obstacleに選択的だが、完全な識別子ではない
Multi-return
Class
1st return
2nd return
3rd return
Normal
99.02
0.97
0.01
Glass
99.61
0.39
0.00
Mirror
98.74
1.26
0.00
Other reflective
99.82
0.18
0.00
Reflection
77.16
22.07
0.77
Obstacle
62.20
33.38
4.43
2nd+3rdの比率
Normal 0.98%
Reflection 22.84%
Obstacle 37.81%
解釈
late returnは反射現象に濃縮されるが、1stにも多数残る。
return番号は有用な補助特徴だが、番号だけでclassを決定できない。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Table 4
Notes: Table 4は各クラスの点が何番目のreturnで観測されたかを示します。,Normal、Glass、Mirror、Other reflectiveは98.7%以上がfirst returnです。,一方、Reflectionは22.84%、Obstacleは37.81%がsecondまたはthird returnです。,ただしReflectionの77.16%、Obstacleの62.20%はfirst returnなので、return番号は決定規則ではなく補助特徴です。

## Slide 16
入射角により直接反射・透過・多重反射の割合が変化する
Incidence angle
計算方法
mesh法線とbeam方向から入射角を計算し、角度bin内を100%に正規化。
観察
glass / mirrorの直接returnは低角度で多く、角度増加とともに減少。
含意
材料・角度・視点が結合するため、複数方向からの収集が不可欠。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Fig. 7; Sec. 3.3
Notes: 入射角はmesh法線とLiDAR beam方向から計算します。図は各角度bin内のclass構成を100%に正規化したものです。,Normalはgrazing方向まで増加した後、極端な角度で減少します。,GlassとMirrorの直接returnは比較的小さい角度で多く、角度が大きくなると減少します。,この結果は、単一視点だけでは材料特性と角度効果を分離しにくいことを示します。

## Slide 17
ベンチマークはLiDAR segmentationとRGB segmentationを別々に評価する
Benchmark setup
LiDAR｜PCSeg codebase
Models：MinkowskiNet / SPVCNN / Cylinder3D
Input A：XYZI（4ch）
Input B：XYZIR（5ch, return番号追加）
Metric：class-wise IoU / mIoU
RGB｜既存glass / mirror手法
Glass：GlassSemNet / EBLNet
Mirror：HetNet / SATNet
Pretrained modelを3DRefへ直接適用
SATNet・EBLNetは3DRefで再学習
Hardware：dual NVIDIA RTX 3090（24 GB ×2）
この論文はmultimodal fusionを実験していない。RGBとLiDARの単独baselineを提示する。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Sec. 4
Notes: LiDARではPCSeg codebase上の3つのsemantic segmentation手法を使用します。,return番号なしのXYZIと、return番号を加えたXYZIRを比較します。,RGBではglass用とmirror用の既存モデルを、pretrainedのまま評価し、一部を3DRefで再学習します。,論文はRGB-LiDAR fusionを将来課題とし、現在のベンチマークは単一モダリティです。

## Slide 18
LiDARではCylinder3Dが最高、return追加の全体改善は小さい
LiDAR results
Method
Return
mIoU
Normal
Glass
Mirror
Other
Reflect.
Obstacle
Minkowski
No
81.55
96.52
69.40
76.51
84.96
84.45
77.45
Minkowski
Yes
82.11
96.75
70.27
74.38
84.95
86.44
79.90
SPVCNN
No
81.85
96.53
69.77
77.77
84.15
84.72
78.16
SPVCNN
Yes
82.14
96.67
69.42
77.60
86.42
84.89
77.86
Cylinder3D
No
83.72
96.84
69.78
79.87
83.76
88.58
83.49
Cylinder3D
Yes
83.92
96.96
70.02
79.68
83.58
89.28
83.99
83.92
best mIoU
Cylinder3D + return
Normalは容易
全手法で96.5%以上。class imbalanceの影響も考慮。
Glassが難しい
全体評価では約69–70 IoUで頭打ち。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Table 5 (All sensors)
Notes: Table 5のAll sensors部分を再掲しています。,最高mIoUはCylinder3Dにreturn番号を加えた83.9188です。,Normalは96%以上ですが、Glassは約70で、材料面の識別が相対的に難しいです。,return追加は全体mIoUを改善するものの、全クラス・全モデルで一様に改善するわけではありません。

## Slide 19
return番号のmIoU改善は+0.20〜+0.57 pointで、クラス別には負の効果もある
Return ablation
Chart: 
| MinkowskiNet | SPVCNN | Cylinder3D
ΔmIoU (Yes − No) | 0.5652 | 0.2951 | 0.1992
+0.35
table-derived mean
percentage points
非一様な効果
Minkowski mirror −2.13、SPVCNN glass/obstacleも低下。
本文の“0.5% across methods”は概括表現。Table 5の単純平均は+0.353 point。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Table 5; Sec. 4.1（差分は表から計算）
Notes: return有無のmIoU差は、MinkowskiNetで+0.5652、SPVCNNで+0.2951、Cylinder3Dで+0.1992 pointです。,3手法の単純平均は+0.3532 pointです。本文の『across methodsで0.5%改善』は丸めまたは概括的表現と考えられます。,クラス別にはMinkowskiNetのMirrorが約2.13 point低下するなど、効果は非一様です。,したがって、return番号の情報量は確認できるものの、強い決定的改善とは言えません。

## Slide 20
同じCylinder3Dでもsensor別mIoUは79.71〜85.96と差がある
Sensor-wise results
Sensor
mIoU
Normal
Glass
Mirror
Other
Reflect.
Obstacle
Ouster
79.71
97.90
58.27
59.35
88.08
90.51
84.18
Hesai
84.98
96.51
78.69
88.46
80.81
86.54
78.88
Livox
85.96
93.59
72.64
85.73
87.85
89.37
86.59
Ouster
Normal/Reflectionは高いが、Glass・Mirrorが低い。
Hesai
Glass・Mirrorが最良。Obstacleは3機種中で低い。
Livox
最高mIoU。late returnが多く、Obstacleも高い。
sensor差はreturn特性・点密度・class priorが混在した結果で、純粋な機種優劣ではない。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Table 5 (Cylinder3D + return)
Notes: Cylinder3D＋returnをsensor別に見ると、Ouster 79.71、Hesai 84.98、Livox 85.96です。,OusterはGlassとMirrorが低く、Hesaiは両クラスが高い一方、Obstacleは低めです。,Livoxはlate return比率が高く、Obstacle IoUも86.59です。,ただし点密度、FoV、return rule、class分布が同時に変わるため、センサの因果的比較ではありません。

## Slide 21
RGBモデルは既存データから3DRefへ移すと大きく低下し、再学習で回復する
RGB results
Method
Training data
Original test
3DRef target
3DRef mIoU
GlassSemNet
GDD
90.80
Glass
53.69
HetNet
PMD
69.00
Mirror
44.05
SATNet
RGBD
78.42
Mirror
49.46
EBLNet
GDD
88.72
Glass
60.49
EBLNet
MSD
80.33
Mirror
57.61
SATNet*
3DRef
—
Mirror / All
82.47 / 68.81
EBLNet*
3DRef
—
Glass / All
86.71 / 87.60
最大の知見は、既存データで高得点でも3DRefへ直接generalizeしないというdomain gap。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Table 6; * = retrained on 3DRef
Notes: pretrained modelを3DRefへ直接適用すると、GlassSemNetは90.80から53.69、SATNetは78.42から49.46へ低下します。,これは屋内環境、撮像条件、材料の多様性、mask生成法の差によるdomain gapを示します。,3DRefで再学習すると、SATNet Mirror 82.47、EBLNet Glass 86.71まで回復します。,All reflectiveでは表上SATNet 68.81、EBLNet 87.60です。

## Slide 22
結果は有用だが、論文本文と表の不一致を分けて読む必要がある
Critical reading
Table 5：return改善量
表からの差分平均は+0.353 point。本文は“0.5% across methods”と記述。丸め方が明示されない。
Table 6：87.60の帰属
表ではEBLNet*の3DRef-All=87.60。本文は“Retrained SATNet ... 87.6%”と記述し、手法名が不一致。
論文が支持する主張
3D labelsを構築できる／baselineを提示できる／late returnが反射現象に偏る。
まだ支持しない主張
RGB-LiDAR fusionの有効性／未知環境での汎化／sensor差の因果説明。
教授向け説明では、著者の結論と表から直接読める証拠を明確に区別する。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Sec. 4.1–4.2; Tables 5–6
Notes: ここでは批判ではなく、証拠の読み分けを行います。,return改善量について、本文の0.5%とTable 5からの単純平均0.353 pointは一致しません。,RGBについて、87.60は表ではEBLNetのAllですが、本文はSATNetと記述しています。手法名の誤記の可能性があります。,したがって発表では、具体値は表を一次情報として提示し、本文表現は別に紹介します。

## Slide 23
3DRefは基盤として強い一方、環境・注釈・評価設計に限界が残る
Limitations
① Coverage
屋内3 sequenceが中心。屋外、水面、雨天、車載速度、多様な材質・経年変化は未評価。
② Ground truth
mesh修正は人手依存。ray castingは境界、薄い面、pose/extrinsic誤差に敏感。
③ Benchmark
単一モダリティ・segmentation中心。汎化、navigation改善、fusionの実証は未実施。
著者のfuture work：センサ・材質・環境拡張／RGB-LiDAR fusion／depth・polarization／self・semi-supervised
次の研究課題は、より多様な条件での汎化と、検出がmapping/navigationをどれだけ改善するかの評価。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Conclusion; limitations are presentation analysis
Notes: 論文の明示的な将来課題は、センサ・材質・環境の拡張、multimodal fusion、depth/polarization、self/semi-supervised learningです。,追加で、3 sequenceの屋内データから未知環境への汎化をどこまで主張できるかは限定的です。,mesh修正とray castingは高効率ですが、正解がpose・calibration・mesh品質に依存します。,最終的には、segmentation精度だけでなく、SLAMやnavigationの安全性改善へつながるかを評価する必要があります。

## Slide 24
参考文献
References
[1] X. Zhao and S. Schwertfeger, “3DRef: 3D Dataset and Benchmark for Reflection Detection in RGB and Lidar Data,” 3DV, 2024. arXiv:2403.06538.
[2] Y. Mei et al., “Don't Hit Me! Glass Detection in Real-world Scenes,” CVPR, 2020. (GDD / GlassSemNet)
[3] H. Lin et al., “Mirror Detection via Semantic-aware Context Contrast,” AAAI, 2020. (MSD)
[4] J. Xu et al., “Mirror3D: Depth Refinement for Mirror Surfaces,” CVPR, 2021.
[5] L. Fan et al., “EBLNet: Edge-aware Boundary Localization Network for Glass-like Object Segmentation,” ICCV, 2021.
[6] R. Cheng et al., “SATNet: Symmetrical Attention Transfer Network for Dichromatic Image Segmentation,” ACM MM, 2022.
[7] Y. Zhang et al., “PCSeg: An Open Source Point Cloud Segmentation Codebase,” 2023.
Dataset / code: http://3dref.github.io
Notes: 主論文と、発表で名前を挙げた代表的なRGBおよびpoint-cloud segmentation関連文献です。,データとコードは3dref.github.ioで公開されています。,質疑では、Table 1に掲載された全関連データセットとTable 5・6の元論文を必要に応じて参照します。

## Slide 25
結論：3DRefは反射を『材料』と『点の生成現象』の両方で学習可能にした
Conclusion
3D正解の設計
修正済みtextured meshを共通基盤に、点群とRGB maskを一貫生成。
1
multi-returnの証拠
late returnはReflection / Obstacleに偏る。ただしmIoU改善は平均+0.35 point。
2
benchmarkの意味
既存RGBモデルのdomain gapを示し、LiDAR/RGB研究の再現可能な基準値を提供。
3
残る問い：この検出結果を使うと、反射環境でのSLAM・mapping・navigationはどこまで安全になるか？
Summary based on Zhao & Schwertfeger (2024)
Notes: 第一の結論は、3D meshを共通正解源にした注釈設計がデータセットの核だという点です。,第二に、late returnは反射現象へ選択的ですが、return番号追加のmIoU改善は限定的で、補助特徴と理解すべきです。,第三に、既存RGBモデルは3DRefへ直接汎化せず、データセット固有の再学習が重要です。,本研究を次へ進めるには、検出精度がSLAMとnavigationの失敗を実際にどれだけ減らすかを測る必要があります。

## Slide 26
付録A｜sensor・sequence別のclass分布（%）
Appendix
Seq
Sensor
Normal
Glass
Mirror
Other
Reflect.
Obstacle
Return 1/2/3
1
Ouster
84.19
0.91
0.61
2.85
9.31
0.66
99.72/0.28/—
1
Hesai
76.67
3.16
3.41
2.60
10.77
1.54
92.60/7.40/—
1
Livox
52.23
4.73
1.72
2.42
29.22
7.62
86.30/11.63/2.07
2
Ouster
87.75
2.59
0.04
3.23
2.41
2.45
99.71/0.29/—
2
Hesai
78.64
7.48
0.28
3.14
3.79
4.16
93.82/6.17/—
2
Livox
68.71
6.34
0.13
1.73
11.60
9.48
92.66/6.90/0.42
3
Ouster
87.05
2.17
—
2.76
1.67
3.64
99.62/0.38/—
3
Hesai
76.97
7.76
—
2.14
3.41
5.46
92.13/7.87/—
3
Livox
55.78
5.33
—
1.29
14.34
19.28
83.49/14.33/2.17
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Table 3. Unlabeled share is omitted here, as in the selected columns.
Notes: Table 3の主要列を付録として一覧化しています。,Ousterのsecond returnは全sequenceで0.4%未満、Livoxはsecond/thirdが最大16.5%程度です。,MirrorはSequence 3には含まれません。,クラス分布とreturn分布がsensor・sequenceの両方で変化することを確認できます。

## Slide 27
付録B｜return追加によるclass-wise IoU差（point）
Appendix
Method
ΔmIoU
ΔNormal
ΔGlass
ΔMirror
ΔOther
ΔReflection
ΔObstacle
Minkowski
+0.565
+0.229
+0.875
−2.134
−0.015
+1.984
+2.452
SPVCNN
+0.295
+0.143
−0.354
−0.171
+2.271
+0.175
−0.294
Cylinder3D
+0.199
+0.120
+0.235
−0.189
−0.175
+0.703
+0.502
改善が安定するclassはない
Reflectionは3手法すべて改善するが、他classは符号が変わる。
平均値だけでは不十分
return番号はmodelがどう利用するかに依存し、特定classを悪化させ得る。
Source: Zhao & Schwertfeger (2024), Table 5. Differences calculated from reported values.
Notes: Table 5のreturn有無からclass-wise差分を計算したものです。,Reflectionは3手法で正ですが、Glass、Mirror、Other、Obstacleは手法により正負が変わります。,MinkowskiNetではMirrorが2.134 point低下する一方、Obstacleは2.452 point改善します。,return featureを加える際は、全体mIoUだけでなくclass-wise trade-offを確認すべきです。

## Slide 28
付録C｜再現性を確認するときのチェックポイント
Appendix
Data unit
48,024は16,008 timestamps×3 LiDAR。独立scene数ではない。
Input
XYZIとXYZIRを区別し、return番号の符号化を確認する。
Labels
ID 0はUnlabeled。mIoUの対象classとignore設定を確認する。
Split
RGB train/testとLiDAR sequence/sensorの分割単位を確認する。
Geometry
mesh・pose・extrinsic・timestamp補正がray labelへ直結する。
Claims
本文の概括値ではなくTable 5・6の値とmethod名を参照する。
再現実験では『同じframeの別sensorがtrain/testを跨いでいないか』も確認すべき。
Based on dataset structure and experimental description in Zhao & Schwertfeger (2024)
Notes: 再現性確認で特に重要な点を整理しています。,同時刻の3センサ点群は相関が高いため、分割単位によっては情報漏洩に近い状況が起こり得ます。論文と公開scriptのsplit定義を確認すべきです。,Unlabeledのignore設定、return番号の符号化、mesh・poseの座標系も結果に直結します。,また、本文と表で不一致がある箇所はTable 5・6の値を基準に記録します。